Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» требуется устройство вентилируемого фасада на часть стены здания (выделено на фото), принадлежащего партнерству на праве собственности, по адресу: г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, 179а. Данные работы планируется провести в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием партнерства (протокол №14 от 16.05.2013г.), так как облицовка не была предусмотрена проектом.

Исходные данные для формирования ценового предложения:

Подсистема - оцинкованная сталь (относ от стены 150 мм).

Материал облицовки - керамогранит  Estima STANDARD.

Утепление плитами ROCKWOOL на основе базальтового волокна (толщина 50 мм).

Площадь стены общая 38 м2 (9,3*4).

Площадь окон 5 м2 ((2+1,4)*1,5).

Площадь поверхности под облицовку 33 м2.

Монтаж парапетной крышки из оцинкованной стали окрашенной 9,3 м.

В случае заинтересованности необходимо предоставить в партнерство смету на устройство вентилируемого фасада (с материалами), а также указать продолжительность производства работ.

Предложения присылать по факсу (4712)39-90-77 или по электронной почте на адрес info@sdsko.ru